Установка  адаптера.

- Не подсоединяйте диагностический адаптер к компьютеру. Если вы уже подключили адаптер к ПК, извлеките его из USB порта.

- Запустите файл CDM20802_Setup .exe (указанный файл смотрите папке  или архиве USB driver  на прилагаемом компакт диске )– данный файл установит драйвера виртуального COM порта.

- По завершению установки программы  подсоедините адаптер USB порту Вашего ПК – Windows должен сам найти и опознать устройство Serial to USB converter.

- После этого приступаем к настройке виртуального COM порта.

- Пуск –> Настройка ->Панель управления -> Система. Должно появится следующее окно:

- Пройдите на вкладку «Оборудование» и нажмите на кнопку «Диспетчер устройств»:

- перед Вам появится подобное окно, найдите в данном окне ветку «Порты (COM и LPT)»:

- В данной ветке, найдите COM порт с именем USB-SERIAL ( имя может немного отличаться). В скобках будет указан его номер, в нашем случае COM15.

- У Вас должен быть номер от 1 до 4, В противном случае используйте 10 пункт. После этого закройте все окна и проверьте соединение с ЭБУ. Если нет соединения с ЭБУ, то читайте дальше, как изменить важные параметры порта.

- Если номер порта больше 4, то необходимо его изменить. Для этого щелкните правой кнопкой мышки по выбранному из списка порту и перейдите в пункт «Свойства»:

- Перед Вами появится окно свойств COM порта в которой необходимо выбрать вкладку «Параметры порта»:

- В представленной вкладке «Параметры порта» нажмите кнопку «Дополнительно…»:

- В появившемся окне необходимо установить номер COM порта. Измените его на номер от 1 до 4:

- К примеру на номер COM2. В случае, если адаптер не будет соединяться  с ЭБУ или соединение будет нестабильным, то  попробуйте изменить параметр «Время ожидания (мсек)» до 5 мс или вплоть до 1 – 2 мс, а также уменьшить значения «Буфер приема» и «Буфер передачи». Критичные параметры настроек подчеркнуты красными линями:

- После этого закройте все окна, отвечая утвердительно ( «ОК», «Применить», «Сохранить», и т.д ) Далее, во всех диагностических программах надо будет указывать, что адаптер подключен к COM порту с номером 2, т.е COM2. Теперь Ваш адаптер готов к работе и Вы можете производить диагностику.

Материал представлен сайтом елм327.рф

Купить данный адаптер можно прейдя по адресу ELM 327