# Краткая инструкция по настройке диагностического адаптера ELM 327 Wi-Fi

# Приобрести диагностический адаптер ELM327 Wi-Fi можно здесь

# Инструкция предоставлена специалистами сайта ЕЛМ327.РФ

1. Подсоедините автомобильный диагностический адаптер ELM327 Wi-Fi в разъем OBD II диагностируемого автомобиля

2. Вставьте ключ в замок зажигание и включите зажигание автомобиля (можно произвести запуск двигателя автомбиля)

3. Заходим в раздел настроек беспроводных сетей Wi-Fi вашего телефона\планшета.

4. Произведите выбор сети WiFiOBD. После чего нажмите на синюю стрелочку напротив имени сети после чего перейдите на вкладку "Статичные"

5. В данной вкладке произведите ввод следующих данных:

Адрес IP: 192.168.0.38

Маска подсети: 255.255.255.0

HTTP прокси: авто

6 Перейдите в меню программы установленной Вами на Ваш телефон/планшет для сопряжение с адаптером.

7 Производим сопряжение устройства с ЭБУ автомобиля. Отдельные приложения могут просить Вас ввести Марку/Модель авто, год выпуска, объем двигателя и вес. Так же Вам будет необходимо произвести настройку единиц измерения (мили/километры, Цельсий/Фаренгейты и т.д.)

Наиболее распространенное программное обеспечение, используемое с ELM327 Wi-Fi:

hobDrive и Torque-Pro [Платные] приложения для Android.

Torque-Lite и hobDrive Демо [Бесплатные] приложения для Android.

LapLogger-lite, Rev Lite, DragFX [Бесплатные] приложения для iPhone, iPod, iPad.

DashCommand и REV [Платные] приложения для iPhone, iPod, iPad.

Заходим в настройки приложения:
Interface type : ELM
Data Port : IP 192.168.0.10 Port: 35000

или

Data Port : tcp://192.168.0.10:35000